## Slide 1
1
1
מעבדות בהנדסת חשמל 1,1ח'
044151 - 044160
ניסוי מגברי שרת 2

## Slide 2: מגברי שרת 2
2
2
משווה עם היסטרזיס
אינטגרטור-
  רוויה מזרמי bias ומתח היסט
מתנד גל ריבועי ומשולש
  הוספת קבלי סינון
מדידת רעש עם ובלי קבלי סינון
מאד חשוב - להקפיד על סדר !!!!
היום נעבוד בשיטה מודולרית: תחילה נבנה משווה על המטריצה ואחר כך אינטגרטור. לא לפרק מעגלים אלה! המעגל השלישי – מתנד גל ריבועי ומשולש – ייבנה ע"י חיבור שני המעגלים הראשונים!

## Slide 3
3
3
תזכורת: בתחילת כל ניסוי, יש לבדוק ולכוון את המכשירים כלהלן:
סקופ: 2 הכניסות במצב probe 1:1 (מדריך למשתמש, פרק 5, עמודים 7, 8 )
ספק הכח: להגביל את זרם היציאה המכסימלי של 3 הספקים ל- 0.1A
שימו לב: במעבדה , אם v(t)=Asin(wt) אז Vamplitude=Vptp=2A
2. כללי שימוש בצבעי חוטים (עוזר לבדוק ולגלות תקלות בחיווט)
שחור: אפס / אדמה
אדום: מתח אספקה חיובי
ירוק: מתח אספקה שלילי
שאר הצבעים: חיוט צמתים
כל החוטים בצומת אחת באותו צבע
Vin
+15V
ספק כח
com
-15V
מגברי שרת 2 - תזכורות

## Slide 4: מגברי שרת 2 - תזכורות
+15V
ספק כח
com
-15V
מחולל
אותות
סקופ
3. תזכורת: חיבור מכשירים למטריצה
מתחי הספק יחוברו אל קווי ההזנה - לחורים של פסי האורך, המקבילים לפסים
האדומים (המתח החיובי או השלילי) והכחולים (מתח הייחוס).
מפסים אלו יועברו מתחי ההזנה לרכיבים שימוקמו בין פסים אלו.
חשוב! בבניית המעגלים בניסוי זה חייבים להקפיד על חיבור מתחי האספקה לקווי ההזנה (קו מתח וקו אדמה) כדי שאפשר יהיה לחבר את קבלי הסינון על קווים אלה בתרגיל האחרון!
האותות מהמחולל ואל מכשירי המדידה יתחברו ישירות משקעי הכניסה (הבננות) לרכיבים המורכבים על המטריצה.

## Slide 5
5
5
5
5
5
5
מגברי שרת - 2 - משווה עם היסטרזיס
מעגל 1 – משווה עם היסטרזיס
בנה את מעגל המשווה הבא:
שים לב! בנה את המעגל הראשון לכיוון קצה המטריצה כאשר תושבת מגברי השרת בערך במרכזה. שמור על רווחים בין החלקים.
זכור! לא לפרק את המעגל בסוף תרגיל זה!
חבר לכניסת המעגל מתח משולש
חבר מתח מבוא לערוץ 1 ומתח מוצא לערוץ 2
הצג את אותות על הסקופ
בצע מדידות
שים לב שיש היסטרזיס באות המוצא
out
in

## Slide 6
6
6
6
6
6
6
מגברי שרת 2 - משווה עם היסטרזיס (המשך)
היסטרזיס
הסבר כיצד רואים שיש היסטרזיס באות המוצא
• עבור למצב תצוגה שלX-Y בסקופ להצגת אופיין מעבר של המעגל
לעבור למצב Y-X בסקופ:
לחיצה על המקש Horiz בחלקו העליון של פאנל הסקופ.
בחירת המצב Y-X מהתפריט
• עבור למצב תצוגה שלX-Y בסקופ להצגת אופיין מעבר של המעגל
היעזר בסמנים כדי למדוד
השווה לדו"ח הכנה
שים לב! אל תפרק את מעגל המשווה, תשתמש בו בהמשך.

## Slide 7: מגברי שרת 2 – איטגרטור
7
7
7
במעגל אינטגרטור טהור (רק עם קבל)
מתקיים הקשר:
וזה מביא לרוויה במוצא
פונקצית התמסורת של אינטגרטור טהור:
רוויה
מעגל 2 – אינטגרטור טהור
שים לב! תבנה את מעגל האינטגרטור מצדה השני של תושבת המגברים
חבר אדמה לכניסה Vin = 0
הפעל את הספק
מדוד את מתח המוצא בסקופ
הסבר מהם הגורמים למתח

## Slide 8: מגברי שרת 2 – איטגרטור (המשך)
8
8
8
הפעלת האינטגרטור
חבר לכניסה ההופכת מחולל גל ריבועי:
• הצג את מתח המבוא (ערוץ 1) ומתח המוצא (ערוץ 2)
הסבר את התוצאה (למה מתח המוצא אינו סביב האפס)

## Slide 9: מגברי שרת 2 – מתנד
9
9
9
מעגל 3 – מתנד חלקי
חיבור המעגל הכולל יעשה בשלבים
כוון את המחולל לגל מרובע סימטרי עם אמפליטודה10Vpp ותדר 1.5KHz
• חבר את שני המעגלים באופן הבא:
בדוק עם הסקופ ש:
  בנקודה C מתקבל גל משולש
  בנקודה B מתקבל מרובע
בדוק את נקודות מיתוג המתח של יציאת המשווה
שלב 1 חיבור חלקי ובדיקה

## Slide 10: מגברי שרת 2 – מתנד (המשך)
10
מעגל 3 – מתנד מלא
שלב 2 חיבור מלא ובדיקה
• נתק את המחולל
השלם את חיבור המעגל הבא:
הוסף/הורד קבלי סינון
מדוע המתח ב- C הוא סביב האפס ולא שואף לרוויה כמו קודם?
כיצד ניתן לשלוט על תדר התנודות?
תזכורת! בבניית מעגל המתנד חייבים להקפיד על חיבור מתחי אספקה לקווי הזנה כדי שאפשר יהיה לחבר את קבלי הסינון כמתואר בשרטוט.
הצג בסקופ את המתחים בנקודה B ובנקודה C
מדוד תדר בערוצים אלה

## Slide 11
11
הפסקה בעבודה – השלמת דו"ח
הסטודנטים ישלימו סעיפים בדו"ח

## Slide 12
מגברי שרת 2 - קבלי סינון
השפעת קבלי הסינון על הרעש
קבלי סינון
חבר את מתחי ההזנה מרגלי המגבר לסקופ
• הצג את מתחי ההזנה: +15V לערוץ 1, -15V לערוץ 2
עבור לצימוד AC
מדוד ישירות את מתחי השיא
קבע את הרגישות כך שיראו את הרעש
מדוד מתחVmaxAC עם ובלי קבלי סינון
חשב יחס
הסק מסקנות
שים לב! לחיצה על AUTO-SCALE מחזירה לצימוד DC, המנע ממנה!
קבלי הסינון מותקנים על קווי ההזנה מהספקים
מהמשווה
לא מבננות אלה

## Slide 13: חיבור הסקופ לקווי האספקה
+15V
ספק כח
com
-15V
סקופ
לקחת ישירות מהמשווה
לא מבננות אלה

## Slide 14: סיום והגשת דוח
לשמור את הקובץ ב- PDF ולהגיש במודל